PROPOSTA DE MANEJO DE DUAS TRILHAS NO

PARQUE ESTADUAL DA ILHABELA

## METODOLOGIA E PRODUTOS

Procedeu-se o levantamento das trilhas Pancada D’Água e do Pico do Baepi com o uso de bússola e trena, para elaboração dos respectivos croquis. A partir daí foram propostas as devidas intervenções, ilustradas nos anexos; sinalização interpretativa; custos de implantação e capacidade de carga.

## TRILHA PANCADA D’ÁGUA

Trata-se de uma trilha de curta distância, com aproximadamente 255 metros de comprimento em plena Mata Atlântica, cujos temas interpretativos a serem explorados poderão ser a existência do Parque Estadual; a importância da conservação do ecossistema natural para o recurso ÁGUA; e a biodiversidade local.

  - PLANILHA DE LEVANTAMENTO

###### APONTADORES: WALDIR, CARLOS, SIRLEY				DATA: 05/09/02

| PONTOS | < H | DISTÂNCIA(m) | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 150 | 8,5 | P. 0 Final do asfalto/R.P. |
| 1-2 | 125 | 10,0 | R.P. / 1,5 m antes do ponto 2 (desmoronamento - CE) |
| 2-3 | 145 | 9,0 | - |
| 3-4 | 135 | 10,0 | R.P. |
| 4-5 | 150 | 11,0 | Exposição de pedras + RP + confecção de degraus no p.5 + IA (árvore Embaúba) |
| 5-6 | 140 | 6,5 | 5m antes do p.6 + saída de água para direita + RP + RAD (ramal da trilha para ser excluido) |
| 6-7* | 150 | 10,5 | RP + Cl + ramal para 1º queda |
| 7-8 | 155 | 9,0 | RP +CL + BD (barreira de drenagem) |
| 8-9 | 140 | 7,5 | RP +BD |
| 9-10 | 110 | 11,0 | RP +CL + AC (árvore caída) |
| 10-11 | 150 | 7,0 | RP + CL + retirada de bananeiras |
| 11-12 | 185 | 7,5 | RP com cobertura de raízes + CL + retirada de bananeiras |
| 12-13 | 190 | 19,0 | 2m a partir do p.12, barranco á direita por 10m , RP + muro de arrimo com para-peito |
| 13-14 | 200 | 7,0 | - |
| 14-15 | 210 | 9,0 | Banco para descanso + estreitamento da área marginal |
| 15-16 | 220 | 7,0 | Área alagada, passarela suspensa + blocos de pedra ou toras de madeira (estiva) |
| 16-16A | 240 | 4,5 | 2º queda/segurança (pedra lisa) + interpretação (água) |
| 16-17 | 135 | 5,0 | CL + IAD DO p.16 |
| 17-18 | 115 | 4,5 | Degraus de canaleta até p.16/17 com caída para direita (lugar de enchurrada) |
| 18-19 | 55 | 3,5 | Degraus de pedra |
| 19-20 | 90 | 3,0 | Degraus + excluir o ramal antigo + RAD + colocação de barreira |
| 20-21 | 165 | 8,5 | CL + RP + BD NO p.21 + enterramento da mangueira |
| 21-22 | 170 | 9,5 | RP + degraus em 6m + CL (verificar e confirmar) |
| 22-23 | 185 | 4,0 | IA ao lado direito no p.22 |
| 23-24 | 195 | 6,5 | Degraus |
| 24-25 | 175 | 4,0 | Saída de água no colo á direita - barreira |
| 25-26 | 210 | 4,5 | Raízes expostas, confecção de degraus |
| 26-27 | 180 | 10,0 | IA á esquerda + raízes expostas + RP |
| 27-28 | 215 | 3,0 | - |
| 28-29 | 240 | 4,5 | - |
| 29-30 | 255 | 11,5 | Degraus de pedra com corrimão + IA à esquerda |
| 30-31 | 175 | 6,0 | Ponte c/ corrimão de 6m a partir do p.31 até 32 + barreira para impedir o acesso para o córrego + Deck (foto) |
| 31-32 | 200 | 5,0 | Rocha ao lado do p.33 |
| 32-33 | 160 | 8,5 | IA no p33/3º queda: criar local para observação e impedir o acesso que está ao lado esquerdo + placa “alto risco” na cachoeira |
| TOTAL = 254,5 metros |

*RAMAL DA 1º QUEDA

| PONTOS | < H | DISTÂNCIA(m) | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-7 A | 220 | 10,0 | 3 m de degraus + CL + RP do p.7A (saída da água) |
| 7 A-7 B | 190 | 5,5 | RP do p.7 B + retirada de água |
| 7B – 7C | 240 | 3,0 | Degraus em todo o trecho + RA no p.7C |
| 7C – 7D | 185 | 10,5 | Degraus em todo o trecho + corrimão |
| TOTAL = 29,0 metros |

  - CROQUI DA TRILHA

  - INTERVENÇÕES

As intervenções estão indicadas na planilha de levantamento a saber:

- CL  -	Clareamento

- RP  -	Regularização do Piso

- BD  -	Barreira D’Água à Direita

- BE  -	Barreira D’Água à Esquerda

- RAD - Recuperação de Água Degradada

- IA  -	Interpretação de Árvore (Direita, Esquerda ou no Ponto)

- Degraus – Construção de Degraus

- Ponte ou Pinguela

- Corrimão

- Estiva - Estrutura para ultrapassagem de área alagada

- CE - Contenção de Encosta

- Parapeito

- Placas de Sinalização

- Banco

- MT – Mudança no Traçado

  - PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Qtde | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Material | M.d.o. | Total |
| Clareamento | 78 m | - | 30,00 | 30,00 |
| Regularização do piso | 155 m | - | 180,00 | 180,00 |
| Barreiras | 6 | 28,00 | 22,00 | 50,00 |
| Degraus de madeira | 25 m | 20,00 | 30,00 | 50,00 |
| Degraus de pedra | 15 m | - | 100,00 | 100,00 |
| Estiva com corrimão de bambú | 7 m | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
| Contenção de encosta sem parapeito | 10 m | 70,00 | 80,00 | 150,00 |
| Contenção de encosta com parapeito | 10 m | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
| Corrimão | 23,5 m | 90,00 | 110,00 | 200,00 |
| Ponte / pinguela | 6 m | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
| Banco | 1 | 90,00 | 60,00 | 150,00 |
| Terra | - | 100,00 | - | 100,00 |
| Transporte de material | - | - | 200,00 | 200,00 |
| Painéis | 3 | 480,00 | 720,00 | 1.200,00 |
| Placas para árvores | 5 | 60,00 | 90,00 | 150,00 |
| Total Geral |  |  |  | 3.010,00 |

  - CAPACIDADE DE CARGA

Para definição da capacidade de carga física CCF, baseada nas características e experiências locais, adotou-se o seguinte:

- grupo de no máximo 10 integrantes (incluindo monitor);

- 2 (duas) horas para percorrer a trilha;

- utilização permitida das 8 às 16 horas;

- distância entre grupos 112,5 metros; e

- cada pessoa ocupa 1 (um) metro linear de trilha.

CCF = S x T s.v t

onde:

S	comprimento total da trilha (255m)

s.v.	distância entre grupos (112,5m) mais o espaço ocupado por cada grupo (10m)

T	o tempo total em que a área está aberta à visitação pública, medido em horas / dia (8 hs)

t	o tempo necessário para percorrer a trilha (2 hs)

CCF = 255 x 8 = 8 grupos = 80 pessoas 112,5 2

A capacidade de carga real (CCR) no caso desta trilha foi definida pela capacidade de carga física CCF menos 40% de seu valor no período de chuva, quando o pisoteio pode causar grande degradação do solo.

CCR = CCF x 100 – 40 = 48 pessoas 100

Uma vez que a trilha será monitorada, a capacidade de carga efetiva será considerada igual à capacidade de carga real.

Assim sendo de abril a setembro a capacidade de carga será 80 pessoas por dia e de outubro a março 48 pessoas por dia.

Esse valor é experimental e deverá ser aferido através de um plano de monitoramento.

## TRILHA DO PICO BAEPI

Trata-se de uma trilha de média distância com aproximadamente 3.700 m, em meio a Mata Atlântica, que alcança uma das maiores elevações de Ilhabela – o Pico Baepi com 1.038 m. s.n.m. É uma trilha considerada de grau DIFÍCIL pois apesar de não ser muito extensa, a diferença de nível entre o início e fim é de quase 1.000 metros. Pode-se considerar como trilha recreativa, para adeptos de caminhadas.

  - PLANILHA DE LEVANTAMENTO

###### NOME: WALDIR,CARLOS E SIRLEY 					 DATA 06/09/02

| PONTOS | < H | DISTÂNCIA(m) | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 90 | 31,5 | RP + recompor área marginal interpretação paisagista |
| 1-2 | 115 | 6,0 | RP + 2m de Degraus |
| 2-3 | 80 | 11,0 | RP + CL |
| 3-4 | 65 | 16,0 | RP + CL |
| 4-5 | 55 | 14,5 | RP + CL + p.5, (placa) bifurcação fono para o ramal á direita |
| 5-6 | 95 | 6,0 | RP+CL, vamos seguir bifurcação á esquerda |
| 6-7 | 150 | 4,5 | RP+CL |
| 7-8 | 0 | 3,0 | RP+CL |
| 8-9 | 40 | 9,0 | RP+CL |
| 9-10 | 30 | 8,0 | RP+CL |
| 10-11 | 340 | 4,0 | RP+CL+ Embaúba do lado direito no p.11 |
| 11-12 | 340 | 3,0 | Degraus em todo o trecho+CL |
| 12-13 | 35 | 2,5 | CL+pinguela |
| 13-14 | 25 | 2,5 | RP+CL |
| 14-15 | 80 | 8,0 | RP+CL |
| 15-16 | 30 | 8,5 | RP+CL+ 1,5m de Degraus |
| 16-17 | 35 | 8,5 | RP+CL+saída de água no p.17 |
| 17-18 | 45 | 3,5 | RP+CL |
| 18-19 | 45 | 8,5 | RP+CL+D em todo o trecho |
| 19-20 | 15 | 1,5 | CL+pinguela |
| 20-21 | 60 | 7,5 | Degraus em 6m |
| 21-22 | 50 | 11,5 | RP+CL |
| 22-23 | 55 | 9,5 | RP+CL |
| 23-24 | 85 | 4,0 | CL+pinguela |
| 24-25 | 120 | 12,0 | Degraus +MT+CL |
| 25-26 | 75 | 9,5 | CL+ Degraus +MT |
| 26-27 | 60 | 8,5 | RP+CL+D+MC |
| 27-28 | 85 | 11,0 | RP+CL+D+MC |
| 28-29 | 105 | 15,0 | RP+CL+D+MC |
| 29-30 | 55 | 16,0 | RP+CL+D+MC |
| 30-31 | 60 | 23,0 | RP+CL+D+MC |
| 31-32 | 95 | 11,5 | RP+CL+D+MC |
| 32-33 | 60 | 14,0 | RP+CL+D+MC |
| 33-34 | 90 | 13,0 | RP+CL |
| 34-35 | 75 | 15,0 | RP+CL |
| 35-36 | 95 | 15,0 | RP+CL+saída de água no p.35 com barreira |
| 36-37 | 70 | 13,0 | RP+CL+barreira no p.36 |
| 37-38 | 95 | 17,0 | RP+CL+barreira no p.37 |
| 38-39 | 90 | 12,0 | RP+CL+barreira no p.38 |
| 39-40 | 115 | 5,5 | RP+CL+barreira no p.39 |
| 40-41 | 85 | 10,5 | RP+CL+barreira no p.40 |
| 41-42 | 105 | 10,0 | RP+CL+barreira no p.41 |
| 42-43 | 65 | 18,0 | RP+CL+barreira nop.42 |
| 43-44 | 90 | 10,0 | RP+CL+barreira no p.43 |
| 44-45 | 50 | 11,5 | RP+CL+barreira no p.44 |
| 45-46 | 95 | 12,0 | RP+CL+barreira no p.45 |
| 46-47 | 80 | 11,0 | RP+CL+barreira no p.46 |
| 47-48 | 100 | 18,0 | RP+CL+barreira no p.47 |
| 48-49 | 80 | 9,0 | CL |
| 49-50 | 115 | 20,0 | CL+ área de descanso+mirante |
| 50-51 | 125 | 22,0 | CL |
| 51-52 | 130 | 22,5 | Barreira á esquerda no p.52+CL |
| 52-53 | 125 | 19,0 | CL+BAE no p.53 |
| 53-54 | 115 | 15,5 | CL |
| 54-55 | 140 | 22,0 | CL+barreira á esquerda no p.54 |
| 55-56 | 125 | 20,5 | CL |
| 56-57 | 110 | 19,0 | CL+BAE p.57 |
| 57-58 | 90 | 13,5 | CL+BAE p.58 |
| 58-59 | 125 | 22,0 | CL |
| 59-60 | 140 | 9,5 | CL |
| 60-61 | 120 | 11,0 | CL+BAE p.61 |
| 61-62 | 130 | 18,5 | CL |
| 62-63 | 130 | 22,5 | CL |
| 63-64 | 120 | 11,0 | CL |
| 64-65 | 115 | 18,0 | CL |
| 65-66 | 140 | 23,0 | CL+BAE p.65 |
| 66-67 | 160 | 13,0 | CL+BAE p.66 |
| 67-68 | 195 | 9,0 | CL+BAE p.67 |
| 68-69 | 145 | 15,0 | CL+BAE p.68 |
| 69-70 | 125 | 21,5 | CL |
| 70-71 | 150 | 11,0 | CL+BAE p.70 |
| 71-72 | 175 | 22,0 | CL+BAE p.71 |
| 72-73 | 170 | 9,5 | CL+1,5m de D |
| 73-74 | 140 | 11,0 | CL |
| 74-75 | 140 | 20,0 | CL+BAE p.75 |
| 75-76 | 105 | 16,0 | CL+BA de fechamento p.75 |
| 76-77 | 135 | 22,5 | CL |
| 77-78 | 130 | 23,0 | CL+BAE p.78 |
| 78-79 | 130 | 10,5 | CL+caminhamento, segue á direita, obstruir ramal á esquerda |
| 79-80 | 165 | 22,0 | Definir a distância do encanamento da entrada da mata. Nascente até área de descanso +CL+BAD p.80 |
| 80-81 | 185 | 6,0 | 2,5m de Degraus de madeira, em curva |
| 81-82 | 140 | 9,0 | RP+CL+IAD |
| 82-83 | 110 | 23,5 | RP+RAD com barreira |
| 83-84 | 100 | 17,0 | RP+CL+exposição de raízes |
| 84-85 | 110 | 15,0 | IAD a direita no p.84+RP |
| 85-86 | 115 | 7,5 | RP+ exposição de raízes + IA de palmeira do p.85 + obstrução do ramal esquerda |
| 86-87 | 255 | 4,0 | RP+2m de D |
| 87-88 | 115 | 12,0 | RP+CL |
| 88-89 | 100 | 14,5 | RP+CL+3m de D+IAD p.89 |
| 89-90 | 105 | 8,5 | RP+CL+ 2m de D |
| 90-91 | 145 | 8,0 | RP+CL+ 3m de D |
| 91-92 | 90 | 18,0 | RP+CL+BAD no meio do trecho+ muro de arrimo por 5m á direita |
| 92-93 | 75 | 7,0 | RP+CL+ 2m de D |
| 93-94 | 120 | 15,5 | RP+BAD p.94 |
| 94-95 | 70 | 6,5 | RP+CL+ exposição de raízes |
| 95-96 | 20 | 8,5 | RP+CL+ exposição de raízes + Jaqueira p.26 + obstrução de ramal á esquerda do mesmo |
| 96-97 | 100 | 5,0 | RP+CL |
| 97-98 | 145 | 6,0 | BA p.98 +RP+CL |
| 98-99 | 60 | 15,0 | CL |
| 99-100 | 120 | 14,5 | MT + CL |
| 100-101 | 175 | 14,0 | RP+CL |
| 101-102 | 135 | 15,0 | RP+CL+ exposição de raízes |
| 102-103 | 145 | 14,5 | RP+CL |
| 103-104 | 115 | 12,0 | RP+CL |
| 104-105 | 90 | 11,5 | RP+CL |
| 105-106 | 50 | 5,5 | RP+CL |
| 106-107 | 95 | 9,5 | RP+CL |
| 107-108 | 65 | 12,0 | RP+CL+BAD p.107 |
| 108-109 | 90 | 15,0 | RP+CL+BAD p.108+IA p.108 |
| 109-110 | 40 | 12,5 | RP+CL+BD p.110+BAD |
| 110-111 | 100 | 10,0 | RP+CL |
| 111-112 | 85 | 15,5 | RP+CL |
| 112-113 | 120 | 22,0 | RP+CL |
| 113-114 | 95 | 4,5 | RP+CL+BAE p.113+IA p.114 |
| 114-115 | 110 | 10,0 | RP+CL |
| 115-116 | 130 | 37,5 | RP+CL+BAD+ 2 BI+MT |
| 116-117 | 60 | 13,0 | MT+RP+CL+BAD p.116 |
| 117-118 | 35 | 20,0 | RP+CL+BAD p.117+MT |
| 118-119 | 35 | 11,0 | RP+CL+BAD p.118 |
| 119-120 | 60 | 8,0 | RP+CL+BAE p.119 |
| 120-121 | 105 | 13,0 | RP+CL+BAE p.120 |
| 121-122 | 60 | 19,0 | RP+CL+BAD p.121 |
| 122-123 | 70 | 20,0 | RP+CL+BAE p.122 |
| 123-124 | 70 | 9,5 | 4m de D+RP+CL+BAE p.123 |
| 124-125 | 45 | 15,0 | RP+CL+BAE p.124+ área de descanso no trecho |
| 125-126 | 45 | 18,5 | RP+CL+MT+BAE p.126 |
| 126-127 | 20 | 12,0 | CL+RP |
| 127-128 | 65 | 13,0 | MT + CL |
| 128-129 | 60 | 11,0 | RP+CL+BAE p.128 |
| 129-130 | 55 | 32,0 | RP+CL+BAE p.129+ 4 barreira no trecho (pedra) |
| 130-131 | 35 | 12,0 | CL+RP+BAE p.130 + 2 BI+D em todo o trecho (pedra) |
| 131-132 | 50 | 10,0 | RP+CL+BAE p.131 |
| 132-133 | 60 | 30,0 | RP+CL+ 4 BI+BAE p.132 |
| 133-134 | 50 | 16,0 | RP+CL+BAE p. 133+ 2 BI |
| 134-135 | 60 | 30,0 | RP+CL+BAE p.134 + 4 BI |
| 135-136 | 75 | 23,0 | RP+CL+BAE p.135 + 3 BI |
| 136-137 | 60 | 8,0 | PP+CL+BAE p.136 |
| 137-138 | 60 | 21,0 | RP+CL+BAE p.137 + 2m D+ 3 BI+IA (Palmeira) |
| 138-139 | 60 | 23,0 | RP+CL+BAD p.138+ 2 BI |
| 139-140 | 80 | 26,0 | RP+CL+BAE p.140+ 2 BI |
| 140-141 | 70 | 12,5 | CL+IAD p.141 |
| 141-142 | 70 | 18,0 | CL |
| 142-143 | 95 | 14,0 | RP+CL |
| 143-144 | 130 | 22,0 | CL |
| 144-145 | 120 | 23,5 | CL+IAD p.145 |
| 145-146 | 90 | 14,0 | RP+CL+ 2 BI p.145 + 1 B p. 146 á direita do p.146, obstruir ramal |
| 146-147 | 135 | 12,0 | RP+CL |
| 147-148 | 115 | 10,0 | RP+CL+BAD p.147 |
| 148-149 | 90 | 16,0 | BAE p.148+RP+CL |
| 149-150 | 110 | 24,0 | RP+CL+BAE p.149+ 2 BI |
| 150-151 | 125 | 16,0 | RP+CL+BAE p.150+ 1 BI +IAD |
| 151-152 | 165 | 13,0 | CL |
| 152-153 | 140 | 24,0 | IAD+RP+CL+ 2BI+BAD p.152 |
| 153-154 | 160 | 28,0 | RP+CL+BAD p.153+ 3BI |
| 154-155 | 110 | 7,0 | RP+CL+recuperação de área degradada |
| 155-156 | 50 | 5,5 | RP+CL |
| 156-157 | 120 | 18,0 | RP+CL+BAE p.156 + 2BI |
| 157-158 | 60 | 4,0 | RP+CL+retirada de árvore |
| 158-159 | 110 | 9,0 | RP+CL+BAE p.158 |
| 159-160 | 175 | 6,0 | RP+CL+BAE p.159+fechamento do ramal á esquerda do p.159 |
| 160-161 | 120 | 10,0 | RP+CL+BAD p.160 |
| 161-162 | 155 | 14,0 | RP+CL+BAE p.161 |
| 162-163 | 100 | 11,5 | RP+CL |
| 163-164 | 120 | 19,0 | RP+CL+ 1BI p.163 |
| 164-165 | 90 | 19,0 | RP+CL+BAD p.164+ 2BI |
| 165-166 | 130 | 25,0 | BAE p.166+3BI |
| 166-167 | 100 | 16,0 | RP+CL+BAE p.166+ 1BI |
| 167-168 | 115 | 15,5 | RP+CL+BAE p.167+ 1BI |
| 168-169 | 150 | 13,0 | CL |
| 169-170 | 110 | 16,0 | RP+CL+BAD p.169 + 1BI |
| 170-171 | 65 | 13,5 | RP+CL+BAD p.170 |
| 171-172 | 95 | 16,0 | RP+CL |
| 172-173 | 60 | 6,5 | RP+CL+BAD p.172 |
| 173-174 | 90 | 27,0 | BAD p.173+ 3BI |
| 174-175 | 110 | 15,0 | BAE p.174+ 2BI |
| 175-176 | 90 | 21,0 | RP+CL+ 1 BAD p.175+ 2BI |
| 176-177 | 120 | 9,0 | RP+CL+IAD |
| 177-178 | 70 | 21,0 | RP+CL+ 5m de D+BAD p.177 |
| 178-179 | 100 | 11,0 | RP+CL+BAE+BI p.178 |
| 179-180 | 30 | 5,5 | CL+RP+BAE p.179 |
| 180-181 | 75 | 5,5 | RP+CL+BAE p.180 |
| 181-182 | 130 | 17,0 | RP+CL+BAE+ 2BI p.181 |
| 182-183 | 120 | 12,0 | 7m de D+BAD p.183+ área de descanso (vista para o canal) |
| 183-184 | 100 | 9,0 | RP+CL |
| 184-185 | 135 | 9,0 | RP+CL+BAE p.184 |
| 185-186 | 80 | 14,0 | RP+CL+BAD+ 2BI p.185 |
| 186-187 | 110 | 8,0 | RP+CL+BAE+desobstruir, 2 árvores, á esquerda |
| 187-188 | 80 | 17,0 | RP+CL+BAD +2BI p.187 |
| 188-189 | 90 | 18,0 | RP+CL+BAE+ 2BI p.188 |
| 189-190 | 70 | 7,0 | RP+CL+BAE p. 189 |
| 190-191 | 150 | 7,5 | RP+CL |
| 191-192 | 70 | 10,5 | RP+CL+IA nos trechos |
| 192-193 | 110 | 12,5 | RP+CL+BAE p.192+ 2BI |
| 193-194 | 110 | 14,0 | RP+CL+BAE p.193+3m de D+ 2BI |
| 194-195 | 110 | 17,0 | RP+CL+BAD p.194+2BI |
| 195-196 | 105 | 16,0 | RP+CL+BAD p.195+2m de D+ 1BI |
| 196-197 | 55 | 8,0 | IAE p.196+RP+CL |
| 197-198 | 130 | 28,0 | RP+CL+3BI |
| 198-199 | 140 | 5,0 | RP+CL |
| 199-200 | 180 | 5,0 | RP+CL |
| 200-201 | 90 | 21,0 | RP+CL+BAD p.200+2BI |
| 201-202 | 135 | 19,0 | RP+CL+BAE p.201 +2BI |
| 202-203 | 75 | 19,0 | RP+CL+BAD p.202+2BI |
| 203-204 | 95 | 28,0 | RP+CL+BAD p.203+3BI+desobstrução de árvore |
| 204-205 | 80 | 21,0 | RP+CL+BAD p.204+2BI |
| 205-206 | 20 | 12,0 | RP+CL+6m pinguela |
| 206-207 | 30 | 8,0 | RP+CL+2m de Degraus |
| 207-208 | 80 | 15,0 | RP+CL+BAE p.207+1BI |
| 208-209 | 105 | 13,5 | RP+CL+BAE p.208+2BI+¨m de D+MT |
| 209-210 | 125 | 22,0 | MT+IA (vermelha) + CL |
| 210-211 | 90 | 16,0 | RP+CL+BAE p.210+2BI |
| 211-212 | 105 | 23,0 | 1BAE p. 211+ Degraus em todo o trecho |
| 212-213 | 80 | 17,0 | RP+CL+BAE p.212+2BI |
| 213-214 | 90 | 21,0 | RP+CL+BAE p.213+3BI |
| 214-215 | 65 | 20,0 | RP+CL+BAE p.214+3BI |
| 215-216 | 50 | 12,0 | RP+CL+BAE p.215+1BI |
| 216-217 | 85 | 9,5 | BAE p.217+3BI |
| 217-218 | 70 | 12,0 | RP+CL+1BAE p.217 +2BI, rodiar à árvore pela direita |
| 218-219 | 60 | 15,0 | RP+CL+BAD p.218+2BI |
| 219-220 | 95 | 12,5 | RP+CL+BAD p.218+2BI |
| 220-221 | 30 | 23,5 | RP+CL+BAD p.220+5m de D+3BI |
| 221-222 | 65 | 23,0 | RP+CL+BAD p.221+ 4BI |
| 222-223 | 105 | 8,0 | RP+CL+BAD p.222+1BI |
| 223-224 | 45 | 4,0 | Degraus em todo o trecho |
| 224-225 | 115 | 17,0 | RP+CL+BAD p.224+2BI |
| 225-226 | 65 | 20,0 | RP+CL+BAD p.225+1BI |
| 226-227 | 35 | 30,0 | RP+CL+BAD p.226+6BI+10m de D |
| 227-228 | 40 | 12,0 | RP+CL+BAD+ área de descanso p.228 |
| 228-229 | 60 | 26,0 | RP+CL |
| 229-230 | 0 | 13,0 | MT+Rec. Da trilha abandonada /barreira + CL |
| 230-231 | 25 | 11,5 | RP+CL+BAD p.230+2BI+5m de D |
| 231-232 | 125 | 16,0 | MT+ área de bambus + CL |
| 232-233 | 25 | 13,0 | Escada de pedra com 3BI+1BI no p.233+CL |
| 233-234 | 55 | 12,0 | MT + CL |
| 234-235 | 60 | 10,0 | MT + CL |
| 235-236 | 340 | 8,0 | CL+RP+1B p.235 |
| 236-237 | 50 | 17,5 | RP+CL+BAE+3BI |
| 237-238 | 60 | 14,5 | BAD p.237+2BI |
| 238-239 | 5 | 18,0 | BAD p.238 + 2BI +RP+CL |
| 239-240 | 0 | 10,5 | RP+CL |
| 240-241 | 45 | 13,0 | RP+CL+BAE p.240+1BI |
| 241-242 | 125 | 11,0 | RP+CL+ Degraus em todo o trecho |
| 242-243 | 70 | 10,0 | BAD p.242+1BI+ Degraus em todo o trecho |
| 243-244 | 0 | 20,0 | CL+ Degraus todo o trecho+BA+apoio para mãos nas pedras |
| 244-245 | 330 | 12,5 | Degraus em todo o trecho |
| 245-246 | 50 | 5,5 | RP+CL+BAE p.245 |
| 246-247 | 180 | 6,0 | Degraus em todo o trecho |
| 247-248 | 90 | 12,0 | BAD p.247+1BI+4m de D |
| 248-249 | 50 | 11,0 | RP+CL+1BAD p. 248+2BI |
| 249 A | 70 | 13,5 | RP+CL |
| 249-250 | 210 | 4,0 | Escada por todo trecho + apoio para mãos |
| 250-251 | 50 | 6,0 | Construir escadas com apoio nas rochas |
| 251-252 | 100 | 11,0 | RP+CL+BAE |
| 252-253 | 100 | 12,0 | RP+CL com 5m de D |
| 253-254 | 60 | 10,0 | RP+CL+BAD p.253 |
| 254-255 | 345 | 5,0 | Confeccionar Degraus em pedra+ apoio na rocha esquerda |
| 255-256 | 30 | 13,0 | Colocação de para-peito em todo o trecho +RP+CL |
| 256-257 | 5 | 6,0 | RP+CL+BAD p. 256+2m de para-peito |
| 257-258 | 275 | 11,0 | Nada à fazer |
| 258-259 | 305 | 5,0 | CL |
| 259-260 | 350 | 5,5 | CL+RP+BAD p. 260 |
| 260-261 | 310 | 6,0 | RP+CL |
| 261-262 | 270 | 10,0 | RP+CL |
| 262-263 | 295 | 5,5 | RP+CL+2 D no início do trecho |
| 263-264 | 15 | 11,0 | RP+CL+2 D |
| 264-265 | 10 | 9,0 | CL+ D em todo o trecho+ apoio para as mãos nas rochas á direita |
| 265-266 | 315 | 3,5 | 3m de pinguela |
| 266-267 | 55 | 5,5 | 1m de Degraus |
| 267 | 55 | 15,0 | NF |
| TOTAL = 3.658,5 metros |

  - CROQUI DA TRILHA

  - INTERVENÇÕES

As intervenções estão indicadas na planilha de levantamento a saber:

- CL  -	Clareamento

- RP  -	Regularização do Piso

- BD  -	Barreira D’Água à Direita

- BE  -	Barreira D’Água à Esquerda

- RAD - Recuperação de Água Degradada

- IA  -	Interpretação de Árvore (Direita, Esquerda ou no Ponto)

- Degraus – Construção de Degraus

- Ponte ou Pinguela

- Corrimão

- CE - Contenção de Encosta

- Parapeito

- Placas de Sinalização

- Banco

- MT – Mudança no Traçado

  - PLANILHA DE CUSTOS

| Item | Qtde | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Material | M.d.o. | Total |
| Clareamento | 3.393,5 m | - | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Regularização do piso | 3.000 m | - | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Barreiras | 250 | 250,00 | 1.750,00 | 2.000,00 |
| Degraus de madeira | 300 | 280,00 | 320,00 | 600,00 |
| Degraus de pedra | 60 m | 180,00 | 220,00 | 400,00 |
| Apoio para mãos (agarras artificiais) | 15 | 120,00 | 125,00 | 225,00 |
| Contenção de encosta | 5 m | 30,00 | 45,00 | 75,00 |
| Parapeito | 20 m | 80,00 | 120,00 | 200,00 |
| Pinguela com Corrimão | 17 m | 140,00 | 160,00 | 300,00 |
| Bica | 2 | 220,00 | 280,00 | 500,00 |
| Banco | 6 | 480,00 | 420,00 | 900,00 |
| Terra |  | 200,00 | - | 200,00 |
| Transporte de material |  | - | 200,00 | 200,00 |
| Painéis | 5 | 800,00 | 1.200,00 | 2.000,00 |
| Placas para árvores (indicativas, informativas e interpretativas) | 15 | 250,00 | 200,00 | 450,00 |
| Total Geral |  |  |  | 12.850,00 |

  - CAPACIDADE DE CARGA

Para definição da capacidade de carga física CCF, baseada nas características e experiências locais, adotou-se o seguinte:

- grupo de no máximo 8 integrantes (incluindo monitor);

- 5 (cinco) horas para percorrer a trilha;

- utilização permitida das 7 às 17 horas (não aconselhar entrada na trilha após às 12 horas);

- distância entre grupos 900 metros; e

- cada pessoa ocupa 1 (um) metro linear de trilha.

CCF = S x T s.v t

onde:

S	comprimento total da trilha (3.700m)

s.v.	distância entre grupos (900m) mais o espaço ocupado por cada grupo (8m)

T	o tempo total em que a área está aberta à visitação pública, medido em horas / dia (10 hs)

t	o tempo necessário para percorrer a trilha (5 hs)

CCF = 3.700 x 10 = 8 grupos = 64 pessoas 908 5

A capacidade de carga real (CCR) no caso desta trilha foi definida pela capacidade de carga física CCF menos 50% de seu valor no período de chuva, considerando a grande diferença de nível e alta declividade, quando o pisoteio pode causar grande degradação do solo.

CCR = CCF x 100 – 50 = 32 pessoas 100

Uma vez que a trilha será monitorada, a capacidade de carga efetiva será considerada igual à capacidade de carga real.

Assim sendo de abril a setembro a capacidade de carga será 64 pessoas por dia e de outubro a março 32 pessoas por dia.

Esse valor é experimental e deverá ser aferido através de um plano de monitoramento.

## ILUSTRAÇÕES DAS INTERVENÇÕES

ANEXO: Texto dos Painéis.

A N E X O

INTERPRETAÇÃO DAS TRILHAS DO

PARQUE ESTADUAL DA ILHABELA

1  TRILHA PANCADA D´ÁGUA

- PAINEL 1:  Início da trilha

# Trilha PANCADA D´ÁGUA

###### Caminhada guiada: Quarta a Domingo das 8h00 às 16h00

Caminhada livre: diariamente das 8h00 às 16h00

Percurso linear: 255 m de extensão

Tempo médio: 2 horas

Baixo nível de dificuldade

Lembre-se:

- Caminhe somente na trilha;

- Respeite todas as formas de vida;

- Respire o ar puro;

- Ouça os sons da natureza;

- Preserve folhas, flores, frutos e ramos: deixe-os onde estão;

- Colabore com a limpeza do parque: Lixo não nasce, mas cresce.

# PAINEL 2:  A floresta protetora

A vegetação que desenvolve-se ao longo das margens dos rios e represas é chamada de Mata Ciliar. Ela recebe esse nome porque tem a mesma função de nossos cílios: proteger.

A floresta regula o fluxo das águas e assegura a fertilidade do solo. Sem ela, o solo fica exposto e sem proteção, porque as águas das chuvas aumentam sua velocidade de escoamento, levando embora os nutrientes que serviriam de alimento para as plantas.

As árvores das florestas têm a função de diminuir a velocidade da queda das gotas de chuvas, permitindo a infiltração da água no solo para aumentar sua quantidade em rios e represas. Além disso, suas raízes ajudam na fixação dos solos, evitando o desmoronamento dessas margens para dentro do rio causando o assoreamento.

# PAINEL 3: A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA

A Mata Atlântica é uma floresta tropical que ocupa apenas 7% do seu território original. Muitas espécies de plantas e animais são endêmicas, ou seja, só se desenvolve nesse ecossistema. Além disso, a Mata Atlântica preserva um importante conjunto de plantas medicinais que ainda não foram totalmente estudadas.

Preserve esse patrimônio!!

2  TRILHA DO PICO BAEPI

- PAINEL 1:  Início da trilha

# Trilha do pico baepi

Caminhada guiada: de Quarta a Domingo das 7h00 às 17h00

Caminhada livre: diariamente das 7h00 às 17h00

Percurso linear: 3.700 m de extensão

Tempo médio: 5 horas

Baixo nível de dificuldade

Lembre-se:

- Caminhe somente na trilha;

- Respeite todas as formas de vida;

- Respire o ar puro;

- Ouça os sons da natureza;

- Preserve folhas, flores, frutos e ramos: deixe-os onde estão;

- Colabore com a limpeza do parque: Lixo não nasce, mas cresce.

## PAINEL 2: BAÍA DE SÃO SEBASTIÃO

Cadê o tesouro?

Você está avistando a baía de São Sebastião, de águas claras e calmas, ela guarda inúmeras lendas sobre piratas com suas fortunas que se refugiavam aqui entre os séculos XVI e XVII. Hoje, esse lugar é perfeito para práticas de esportes náuticos, como a vela e o mergulho.

Aventure-se.

## PAINEL 3: ÁGUA E FLORESTA

Por que dentro da floresta é mais frio?

A floresta é responsável por criar o ambiente necessário para o desenvolvimento de plantas e animais. A temperatura mais fria, entre 14 e 21 ºC é uma característica da Mata Atlântica, isso deve-se a sua capacidade de auxiliar na retenção das águas da chuva para torna o ambiente mais úmido.

## PAINEL 4: EXTINÇÃO

A extinção é para sempre

A Mata Atlântica é considerada uma das áreas mais ameaçadas do planeta. A maior parte dos animais e plantas que ocorrem nessa floresta são endêmicas, ou seja, só vivem aqui e nessas condições. Das sete espécies já extintas no Brasil, todas pertenciam a esse ecossistema.

Contribua para que isso não volte mais acontecer:

- Não perturbe os animais e não colete plantas.

- Não mate nada a não ser o tempo,

- Não tire nada a não ser fotografias,

- Não leve nada a não ser lembranças,

- Não deixe nada a não ser pegadas...

## PAINEL 5: CONSERVAÇÃO

Sinta-se em casa...

Fique a vontade, escute os sons da natureza, admire a paisagem e reflita que se você ajudar preservar esse ambiente, estará contribuindo para que as futuras gerações - seus filhos, netos e bisnetos, também possam visitar este lugar assim como você o deixou.

A conservação da natureza depende de cada um de nós, faça a sua parte!